## Slide 1
中间件条件下的MySQL高可用选型

## Slide 2
个人介绍
孙正方
开源分布式中间件DBLE核心研发
邮箱：sunzhengfang@actionsky.com

## Slide 3
中间件条件下的MySQL高可用选型

## Slide 4
引入中间件怎么做MySQL高可用
传统的解决MySQL高可用问题的方式和方法
到底中间件需要什么样的MySQL高可用
目录
dble项目对于MySQL高可用支持演进

## Slide 5
引入中间件怎么做MySQL高可用
章节一

## Slide 6
中间件能直接帮我做高可用么？
上了分库分表中间件之后，数据依然存在MySQL里面，作为最终的数据来源，高可用还是避免不了的问题
中间件能直接完整的高可用支持么？

## Slide 7
高可用需要哪些步骤
卸下M的流量
停止M的数据流量入口
进行M->S的数据补偿
启用S的数据库流量
中间件作为一个单点的类似Proxy的服务，能做到么?

## Slide 8
中间件和高可用的配合
只有中间件做不到MySQL高可用，就要引入其他高可用组件
那中间件和MySQL高可用组件之间要怎么配合呢?
之前习惯的MySQL高可用组件或者方式还好用么？

## Slide 9
传统中间件解决高可用问题的方式
章节二

## Slide 10
MySQL高可用处理方式1：虚拟IP
Client
M1
S1
S2
其他组件提供切换及虚拟IP支持
看上去好像不错，是吧？好像所有场景都适用不是么？
但是部分云厂商不提供虚拟IP怎么办？
中间件
应用

## Slide 11
MySQL高可用处理方式2：Proxy转接
Client
M1
S1
S2
提供Proxy的中间件
中间件
应用
其他HA组件控制复制关系
中间件也是一个Proxy，直接让它提供切换能力，不香么？

## Slide 12
案例:MyCAT自动切换功能
MyCAT
dataHost1
数据集群1
dataHostX
数据集群X
...
...
MySQL组1
MySQL写节点1
MySQL读节点2
MySQL组2
....
....
MySQL组X
....
....
单个内部数据一致

## Slide 13
案例:MyCAT自动切换功能
MyCAT
M1
S1
S2
WriteHost -- M2
readHost -- S3
readHost -- S4
dataHostX
M2
S3
S4
M3
S5
S6
三个集群之间的数据同步需要用户自己确保
组1
组2
组3
在单个dataHost内的不同MySQL组之间来回切换

## Slide 14
MyCAT高可用切换问题
复制关系太复杂，多个集群之间怎么做到两两相互复制
M1
M2
M3
M1-M2-M3-...-MX之间如何搭建两两复制？
MX
...
超过两个MySQL组就没法使用传统复制了
需要引入其他复制的方式

## Slide 15
MyCAT高可用切换问题
当前使用哪个MySQL组被记录在其他文件中(dnindex.properties)

## Slide 16
MyCAT高可用处理问题3
切换触发由中间件主导，出现误判之后和真正的高可用组件不一致
中间件
M1
M2
其他控制/监控MySQL的组件
中间件:我先切换了，你们随意。

## Slide 17
小结
对于环境的依赖需要低(虚拟IP等)
MySQL之间的复制关系不能太复杂
(最好只有一个MySQL主从关系)
不能让中间件决策流量切换

## Slide 18
到底中间件需要什么样的MySQL高可用
章节三

## Slide 19
从需求入手：我们到底想要什么
中间件读写数据由高可用组件指定
中间件按照实际情况进行数据读写
(能随着MySQL的切换切换流量)
指定在组中哪个是主
指定在组中哪些可用

## Slide 20
合理的整体架构
中间件
M1
S1
S2
HA控制组件
由专门的HA组件管理并控制
中间件根据HA组件进行路由调整
HA组件监控并控制MySQL实例，并通知中间件状态
为什么不是反过来控制呢？

## Slide 21
dble项目对于MySQL高可用支持演进
章节四

## Slide 22
阶段一：根据实际情况重新组合配置
中间件
M1
S1
S2
HA控制组件
由专门的HA组件管理并控制
配置文件管理器
重新组织配置文件
reload到dble中去
速度慢，锁又重

## Slide 23
阶段二：完善的高可用接口提供切换能力
中间件
M1
S1
S2
HA控制组件
由专门的HA组件管理并控制
直接执行高可用命令
让中间件直接修改内存
dataHost @@enable
dataHost @@disable
dataHost @@swtich master = ..

## Slide 24
其他:自带的demo功能
中间件
M1
S1
S2
dble自带python demo脚本
Python脚本监听MGR单主切换状态
直接执行高可用命令
让中间件直接修改内存
dataHost @@enable
dataHost @@disable
dataHost @@swtich master = ..

## Slide 25
中间件运维小建议
彩蛋

## Slide 26
开发测试环境用不着？
应用开发组：现在要换生产要从MySQL换成中间件来提升性能，但是我们开发测试环境数据量不大，用不着中间件
使用起来好方便，什么限制都没有
什么，上线了这个SQL不行，那个SQL也不行
上线了才发现不行，各种撕逼
中间件并不是MySQL
当前的分布式存储项目都对于SQL/其他细节存在限制
不同单机版本的DB之间也有着使用差异
请务必尽量保持不同环境的一致性

## Slide 27
推荐:DBLE公开课

## Slide 28
Thank You